## Slide 1: Comunicação Paralela e Serial Formatação
2024
Centro Universitário da Grande Dourados
Curso: Engenharia de Software
Disciplina: Arquitetura e Org. de Computadores

## Slide 2: Comunicação de Periféricos
Forma como os dispositivos periféricos se comunicam com o micro:
PCI Express, USB.
Barramentos PCI, AGP.

## Slide 3: Formas de transmissão
Transmissão de dados
Paralela
Serial

## Slide 4: Comunicação paralela
utiliza uma linha por bit.
todos os bits são transmitidos simultaneamente
Ver: http://ivairijs.vilabol.uol.com.br/com-paralela-serial.html (desativado)
Na transmissão paralela, um grupo de bits é transmitido de cada vez, cada um sendo transmitido por uma linha separada.

## Slide 5: Comunicação Serial
utiliza apenas uma linha.
cada bit é transmitido serialmente, um por vez.
Ver: http://ivairijs.vilabol.uol.com.br/com-paralela-serial.html (desativado)
Os bits são transferidos um a um, através de um único par condutor (envio/recebimento).

## Slide 6: Comunicação Serial
Os bytes a serem transmitidos são serializados ("desmontados" bit a bit) e são individualmente transmitidos, um a um. Na outra extremidade, os bits são contados e quando formam 8 bits, são remontados, reconstituindo os bytes originais.
Controle mais simples e implementação mais barata.
Muito utilizado para dispositivos mais lentos (antigos): mouse, teclado ou para transmissão à longa distância: modem.

## Slide 7: Mouse e Teclado – Porta Serial
RS-232
PS/2
PS/2
RS-232

## Slide 8: Com. Serial: transmissão de dados
Simples
Tr.
Rec.
Fluxo de dados
Half-duplex
Tr.
Rec.
Tr.
Rec.
Fluxo de dados
Full-duplex
Tr.
Rec.
Tr.
Rec.
Fluxo de dados
Tr.  Transmissão
Rec.  Recepção

## Slide 9: Problemas na Comunicação Paralela
Aumento do clock:
  Quanto maior for o clock, maiores serão os problemas de interferência magnética e de atraso de propagação.
  Quando a corrente elétrica passa por um fio, é criado um campo eletromagnético ao redor. Se o campo eletromagnético criado pelo fio for muito forte, será gerado um ruído no fio adjacente, corrompendo a informação que estiver sendo transmitida.
Notes: o tempo de atraso de propagação é o tempo necessário para que uma mudança nas entradas de um circuito lógico altere as suas saídas.
Quanto menos tempo de atraso de propagação, maior é velocidade de operação de um circuito lógico.

## Slide 10: Problemas na Comunicação Paralela
Bits chegam ao receptor corrompido devido ao problema de interferência eletromagnética

## Slide 11: Problemas na Comunicação Paralela
Comprimento dos fios:
  Impossível fazer com que 32 fios tenham exatamente o mesmo comprimento (cabo flat) .
  Dados transmitidos em fios mais curtos chegam antes do restante dos dados, transmitidos em fios mais longos.
  Ou seja, os bits da comunicação paralela começaram a chegar fora de ordem.
  O dispositivo receptor tem que aguardar a chegada de todos os bits para que o dado completo seja processado, o que representa uma queda significativa no desempenho (atraso de propagação).

## Slide 12: Problemas na Comunicação Paralela
Bits chegam ao receptor desordenados devido ao problema do atraso de propagação.

## Slide 13: Cabos Flat (IDE)
Comunicação paralela é half-duplex: os mesmos fios são usados tanto para a transmissão quanto para a recepção de dados.
Portanto, existe somente um único caminho, não sendo possível transmitir e receber dados ao mesmo tempo.
E quanto maior a taxa de transferência, maior o problema com a interferência eletromagnética. É captado ruído, fazendo com que os dados transmitidos sejam corrompidos. Melhorou com o cabo de 80 vias.

## Slide 14: Cabos de 40 vias e 80 vias

## Slide 15: Cabos Flat (IDE)
Cabo de 40 vias:
  32 vias para a transmissão de dados, algumas para sinais de checagem e sincronismo e até mesmo algumas sem uso, reservadas para expansões futuras.
Cabo de 80 vias:
  Igual ao cabo de 40 vias, porém as demais funcionam como aterramento, que intercaladas com as vias de dados, ajudam a diminuir o nível de interferências.

## Slide 16: Comunicação Paralela x Serial
Comunicação paralela transmite vários bits por vez.
Comunicação em série é transmitido apenas um bit por vez.
Isso faz com que, em princípio, a comunicação paralela seja mais rápida do que a serial, já que quanto maior for o número de bits transmitidos por vez, mais rápida será a comunicação.

## Slide 17: Comunicação Serial (atual)
Atualmente é mais rápida que a paralela:
  Basta que os bits saiam do dispositivo transmissor a uma velocidade muito maior.
Projeto mais simples de ser implementado.
Full-duplex: tem um conjunto separado de fios para a transmissão e outro para a recepção.
  Um caminho só para a transmissão e outro caminho separado só para a recepção, transmitido em alta velocidade.

## Slide 18: Cabo Sata

## Slide 19: HD Sata

## Slide 20: SSD Sata
SATA
Energia

## Slide 21: Formatação
Significa dividir logicamente o disco em setores endereçáveis, permitindo que os dados possam ser gravados e posteriormente lidos de maneira organizada.
Formatação Física:
  formatação de baixo nível, é
  a divisão do disco em trilhas, setores e cilindros;
Formatação Lógica:
  consiste em escrever no disco a estrutura do sistema de arquivos utilizado pelo sistema operacional;
  Cada Sistema Operacional utiliza um sistema de arquivo diferente (FAT, FAT32, NTFS, EXT3).